# ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

# В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес: Московская область, Ленинский район, п. Володарского, ул. Зеленая, д. 41

Технические характеристики здания:

Тип здания:                            панельный, керамзитобетонный

Этажность:                             10-9-9 этажей

Общая площадь жилых и нежилых

помещений с учетом помещений общего пользования    8015,3 кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов)   6663,4  кв. м;

Общая площадь квартир:   6447,4 кв. м

Общая площадь нежилых

помещений (объектов нежилого

фонда):                                 232,7 кв.м;

Общая площадь помещений  общего пользования:   1119,2 кв. м;

Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования: - тамбур - вестибюли | Количество – 3 шт. Площадь пола - 33,18 м2 Материал пола - керамическая плитка | Состояние – удовлетворительное |
| Межквартирные лестничные площадки и холлы | Количество- 28 шт. Площадь пола- 889,38 м2 Материал пола - керамическая плитка, Мозаичное покрытие | Состояние – удовлетворительное |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 73 шт., в т.ч. Жилая часть + чердак -65; Подвал – 3; Крыльцо – 5; Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - металл | Состояние – удовлетворительное |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: Лифтовые шахты - 3 Мусорные шахты -3 |  |
| Технические этажи (23 продуха) | Количество- 3 шт. Площадь пола – 784,57 м2 Материал пола – цемент | Санитарное состояние – удовлетворительное. |
| Технические подвалы (37 продухов) | Количество- 3 шт. Площадь пола – 885,17 м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: ХВС ГВС отопление кабель - 0,4 Квт, телеф. Перечень установленного инженерного оборудования: ИТП – 1 водомерные узлы – 1 ВРУ – 1 | Санитарное состояние – удовлетворительное. Требования пожарной безопасности - соблюдены |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента – монолитная плита ж/б | Состояние – удовлетворительное |
| Стены, перегородки и потолки внутри помещений общего пользования | Количество подъездов – 3 шт Площадь стен – 2808,4 м2 Материал стен и перегородок – бетон Материал отделки стен – покраска. Пл-дь потолков – 1079,13 м2 | Состояние – удовлетворительное |
| Наружные стены | Материал – ж/б плиты | Состояние – удовлетворительное |
| Перекрытия | Кол-во жилых этажей- 28 Материал- железобетон Площадь- 8180,2 м2 |  |
| Крыши | Количество – 3 шт. Вид кровли – плоская Материал кровли –гидроизол Площадь кровли – 908,96 м2 Протяженность ограждений по периметру – 169,64 п.м. | Состояние – удовлетворительное |
| Двери | Количество дверей – 66 шт. Из них: металлических – 12 шт. деревянных- 54 шт., в т.ч. лестн. клетки – 48 шт.; подвал – 3 шт.; чердак – 3 шт. | Состояние – удовлетворительное |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 100 шт. Из них деревянных – 100 шт. | Ремонт по мере необходимости |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Лифты и лифтовое оборудование. | Количество – 3 Грузоподъемность –0,63 ; 1,0 т |  |
| Мусоропровод законсервирован по решению жильцов | Количество – 3 шт. | Состояние ствола - удовлетворительное |
| Вентиляция | Кол-во вентиляционных каналов – 14 шт. Материал вентиляционных каналов – бетон Количество вентиляционных коробов – 14 шт. |  |
| Вентиляционные трубы | Кол-во вентиляционных труб -14 шт. Материал - бетон | Состояние вентиляционных труб - удовлетворительное |
| Ливневая канализация | Материал и протяженность водосточных труб: ПВХ – 30 м.п.; чугун – 254 м.п.; Количество водосточных воронок – 7 шт. |  |
| Электрические вводно- распределительные устройства | Количество – ВРУ – АВР – 1 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Светильники | Количество: 546 – подъезды, чердак 62 - подвал 6 – лифты 18 – машинное отделение 30 – лифтовые шахты | Замена и ремонт по мере необходимости |
| Магистраль с распределительными щитками | Щитки этажные – 30 шт. Щитки распредел.–101 шт Длина магистрали – 200 м.п. |  |
| Сети электроснабжения | Протяженность – 55605 м.п. |  |
| Сети теплоснабжения | Материал труб – сталь протяженность – 2783,5 м.п. |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество – 165 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Бойлерные (теплообменники) | Количество – 2 шт. «Лаваль» | Состояние - удовлетворительное |
| Конвекторы «Универсал ТБ-С» | Материал – сталь К-во в подъездах – 12 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| Системы очистки воды в водомерных узлах | Количество – 1 шт. Марка – ФДУ- 100 | Состояние - удовлетворительное |
| Насосы | Количество – 3 шт. Марка – «Дренажник» 150/6Ф |  |
| Трубопроводы холодной воды | Материал труб – сталь протяженность – 1300 м.п. |  |
| Трубопроводы горячей воды | Материал труб – сталь протяженность – 1700 м.п. |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество–1100 шт. в т.ч. ХВС – 520 шт.; ГВС – 530 шт. | Замена или ремонт по мере необходимости |
| Коллективные приборы учета: электросчетчики теплосчетчики водомеры | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: Меркурий 230 АР – 5 шт «ВИС.Т» -5 шт. WPD – 1 шт. |  |
| Трубопроводы канализации | Материал и протяженность труб: ПВХ – 1080 м.п.; чугун – 65 м.п. |  |
| Указатели, наименования улицы, на фасаде дома | Количество – 2 шт. | Состояние - удовлетворительное |
| IV. Земельный участок, прилегающий к многоквартирным домам – КПД 3,4 |
| Общая площадь | Земельного участка – 12139,7 м2, в том числе застройки – 1099,04 м2 проезда – 1361,0 м2 тротуара – 1680,0 м2 отмостки – 201,0 м2 газона – 1675 м2 | Ямочный ремонт по мере необходимости |
| Элементы благоустройства: Решетка для чистки обуви – 5 шт. | Малые архитектурные формы: Скамейки – 8 шт. Урны – 9 шт. | Состояние - удовлетворительное |