# ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

# В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес: Московская область, Ленинский район, п. Володарского, ул. Зеленая, д. 42

Технические характеристики здания:

Тип здания:                            панельный, керамзитобетонный

Этажность:                             10-9-9 этажей

Общая площадь жилых и нежилых

помещений с учетом помещений общего пользования   7826,0    кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов)   6519,6 кв. м;

Общая площадь квартир:   6308,7 кв. м

Общая площадь нежилых

помещений (объектов нежилого

фонда):                                 231,7 кв.м;

Общая площадь помещений  общего пользования:   1074,7 кв. м;

Состав

и состояние общего имущества многоквартирного дома

| Наименование элемента общего имущества Параметры Характеристика I. Помещения общего пользования Помещения общего пользования: - тамбур Количество – 3 шт. Площадь – 18,4 м2 Материал пола - керамическая плитка Состояние – удовлетворительное Лифтовой холл Количество-35 шт. Площадь- 372,4 м2 Состояние – удовлетворительное Лестничные клетки и лестничные марши Количество лестничных маршей – 86 шт., в т.ч. Жилая часть + чердак -78; Подвал – 3; Крыльцо – 3; Площадь лестничных клеток и лестничных маршей - 514,4 м2 Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - металл Состояние – удовлетворительное Лифты Количество: Лифтовые холлы -35 шт. Площадь- 372,3 м2 Лифтовые шахты - 3 Площадь-9,6 м2 Мусорокамеры Коридоры Технические этажи (24 продухов) Количество – 31 шт. Площадь – 117,3 м2 Количество – 35 шт. Площадь – 320,3 м2 Площадь пола – 784,57 м2 Материал пола – цемент Санитарное состояние – удовлетворительное. Санитарное состояние – удовлетворительное. Технические подвалы (38 продухов) Количество- 3 шт. Площадь пола – 885,17 м2 Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: ХВС ГВС отопление кабель - 0,4 Квт, телеф. Перечень установленного инженерного оборудования: ИТП – 1 водомерные узлы – 1 ВРУ – 1 Санитарное состояние – удовлетворительное. Требования пожарной безопасности - соблюдены III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Лифты и лифтовое оборудование. Количество – 3 Грузоподъемность –0,63 ; 1,0 т Мусоропровод законсервирован по решению жильцов | Количество – 3 шт. Состояние ствола - удовлетворительное Вентиляция Кол-во вентиляционных каналов – 14 шт. Материал вентиляционных каналов – бетон Количество вентиляционных коробов – 14 шт. Вентиляционные трубы Кол-во вентиляционных труб -14 шт. Материал - бетон Состояние вентиляционных труб - удовлетворительное Ливневая канализация Материал и протяженность водосточных труб: ПВХ – 30 м.п.; чугун – 254 м.п.; Количество водосточных воронок – 7 шт. Электрические вводно- распределительные устройства Количество – ВРУ – АВР – 1 шт. Состояние - удовлетворительное Светильники Количество: 546 – подъезды, чердак 62 - подвал 18 – машинное отделение Замена и ремонт по мере необходимости Магистраль с распределительными щитками Щитки этажные – 30 шт. Щитки распредел–101 шт Длина магистрали – 200 м.п. Сети электроснабжения Протяженность – 55605 м.п. Сети теплоснабжения Материал труб – сталь протяженность – 2783,5 м.п. Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения Количество – 165 шт. Замена или ремонт по мере необходимости Бойлерные (теплообменники) Количество – 2 шт. «Лаваль» Состояние - удовлетворительное Конвекторы «Универсал ТБ-С» Материал – сталь К-во в подъездах – 12 шт. Состояние - удовлетворительное Системы очистки воды в водомерных узлах Количество – 1 шт. Марка – ФДУ- 100 Состояние - удовлетворительное Насосы Количество – 3 шт. Марка – «Дренажник» 150/6Ф Трубопроводы холодной воды Материал труб – сталь протяженность – 1300 м.п. Трубопроводы горячей воды Материал труб – сталь протяженность – 1700 м.п. Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения Количество–1100 шт. в т.ч. ХВС – 520 шт.; ГВС – 530 шт. Замена или ремонт по мере необходимости Коллективные приборы учета: электросчетчики теплосчетчики водомеры Перечень установленных приборов учета, марка и номер: Меркурий 230 АР – 5 шт «ВИСТ» -5 шт. WPD – 1 шт. Трубопроводы канализации Материал и протяженность труб: ПВХ – 1080 м.п.; чугун – 65 м.п. Состояние - удовлетворительное IV. Земельный участок, прилегающий к многоквартирным домам – КПД 3,4 Общая площадь Земельного участка – 12139,7 м2, в том числе застройки – 1099,04 м2 проезда – 1361,0 м2 тротуара – 1680,0 м2 отмостки – 201,0 м2 газона – 1675 м2 Ямочный ремонт по мере необходимости Элементы благоустройства: Решетка для чистки обуви – 5 шт. Малые архитектурные формы: Скамейки – 8 шт. Урны – 9 шт. Состояние - удовлетворительное |
| --- | --- |

| Заказчик: Директор ООО «УК «Ремикс» ________________________ Бугрова И.А. | Исполнитель: Генеральный директор ООО «РемСервис» ______________________Гуркина А.В. |
| --- | --- |